## Slide 1: 更新產線PC程式
在內網訪問sftp://192.168.200.188
  帳號密碼：ict
將檔案放入sftp

## Slide 2: Sensor軟體安裝
在產線電腦訪問sftp://192.168.200.188
  帳號密碼：ict
  檔案路徑為：Hwmaintenance/senseor_install_file
將檔案放在本地端
  ict_temp_3070是軟體目錄,存放在D:\下
  ict3070是sensor的原始log目錄,存放在D:\下
  Sensorlog是篩選后的log目錄,存放在D:\下
  Nssm是打包軟體,存放在C:\Windows下
  rs232為com port驅動

## Slide 3: Sensor軟體安裝
進入ICT_Temp_3070資料夾，測試1060和PC是否能夠通訊
  打開config.ini配置信息(com port)
  打開ict.temp.exe查看軟體是否能正常運行，數據是否正常
  若裝置管理員中rs232及序列阜為感歎號，則是沒安裝驅動，需要安裝後才能找到com port

## Slide 4: Sensor軟體安裝
讓上位機程式在後台運行
  在cmd窗口輸入命令 nssm install sensor
  選擇ict_temp.exe所在的路徑,然後安裝服務
  安裝完成后輸入命令nssm start sensor 即可運行服務

## Slide 5: Sensor軟體安裝
讓篩選log的程式(.py)打包成task
  雙擊sensorinstall.bat將sensorlog.py打包成task
  完成安裝